## Slide 1
Chart: 
| загальна кількість пм | місця питних водозаборів | транскордонні
Виконані в серпні | 77 | 17 | 3
СУББАСЕЙН СЕРЕДНЬОГО ДНІПРА
Органічні показники
БСК (норма – 3 мгО2/дм3):
мінімальне значення – 1,37 мгО2/дм3
максимальне значення - зафіксовано перевищення:
- 4,92 мгО2/дм3 р. Дніпро, 594 км, с. Пронозівка, н/с Градизької з/с;
- 4,16 мгО2/дм3 р. Дніпро, 550 км, м. Горішні Плавні, водозабір;
- 4,08 мгО2/дм3 р.Гнилоп’ять, Бердичівське вдсх., 59 км, питний в/з м.Бердичів
- 4,00 мгО2/дм3 р. Дніпро, 580 км, Власівський водозабір КП " Кременчукводоканал
- 3,80 мгО2/дм3 р. Рось, 64 км, м. Корсунь-Шевченківський, питний водозабір
- 3,58 мгО2/дм3 р. Дніпро, 580 км, правий берег, питний в/з м. Світловодськ
- 3,28 мгО2/дм3 р. Тетерів, 259 км, питний в/з м.Житомир
- 3,12 мгО2/дм3 р. Возня, 8км, с.Рудня Городищенська, питний в/з м.Малин
ХСК (норма – 50 мгО2/дм3):
мінімальне значення – 16,20 мгО2/дм3
максимальне значення- зафіксовано перевищення:
- 51,71 мгО2/дм3 р. Рось, 218 км, с.Глибочка, питний в/з м.Біла Церква
Біогенні показники
Амоній іони (норма – 1,28 мг/дм3)
мінімальне значення-0,14 мг/дм3
максимальне значення – - зафіксовано перевищення:
- 5,33 мг/ дм3 р. Рось, с.Тетіївка, питний в/з м.Миронівка
- 1,40 мг/ дм3 р. Рось, 218 км, с.Глибочка, питний в/з м.Біла Церква
Фосфат-іони (норма – 3,5 мг/дм3) – в межах від 0,04 мг/дм3 до 3,59 мг/дм3
Нітрат-іони (норма – 45 мг/дм3) – в межах від 0,25 мг/дм3 до 23,46 мг/дм3
Нітрит-іони (норма – 3,3 мг/дм3) – в межах від 0,02 мг/дм3 до 0,15 мг/дм3
Сухий залишок (норма – 1000 мг/дм3) - в межах від 223,0 мг/дм3 до 599,00 мг/дм3
ВІДІБРАНО У ГРУДНІ МІСЯЦІ
ЯКІСТЬ ВОДИ У МІСЦЯХ ПИТНИХ ВОДОЗАБОРІВ
КАРТА БАСЕЙНУ/СУББАСЕЙНУ
Додаток
Небезпечні речовини
ЗАФІКСОВАНО перевищення вмісту показників:
Заліза загального (норма – 0,3 мг/дм3):
- 0,360 мг/дм3 р. Тетерів, 259 км, питний в/з м.Житомир
- 0,377 мг/дм3 р. Ірша,, 93 км, в/б'єф питний в/з смт.Нова Борова;
- 0,389 мг/дм3 р. Ірша, 31 км, питний в/з м.Малин;
- 0,672 мг/ дм3 р. Возня, 8км ,с.Рудня Городищенська, питний в/з м.Малин;
Марганцю (норма – 0,01 мг/дм3):
- 0,130 мг/дм3 р. Дніпро, 897 км, м.Вишгород, питний водозабір м.Київ;
- 0,061 мг/дм3 р. Дніпро, 594 км, с. Пронозівка, н/с Градизької з/с;
- 0,051 мг/дм3 р. Дніпро, 580 км, Власівський водозабір КП " Кременчукводоканал
- 0,058 мг/дм3 р. Дніпро, 550 км, м. Горішні Плавні, водозабір;
- 0,100 мг/дм3 р. Дніпро, 476 км, м. Верхньодніпровськ, питний в/з
- 0,073 мг/дм3 р. Тетерів, 259 км, питний в/з м.Житомир;
- 0,056 мг/дм3 р.Гнилоп’ять, Бердичівське вдсх., 59 км, питний в/з м.Бердичів;
- 0,080 мг/дм3 р. Ірша, 93 км, Іршанське вдсх, в/б'єф питний в/з смт.Нова Борова;
- 0,091 мг/дм3 р. Ірша, 31 км, Малинське вдсх., питний в/з м.Малин;
- 0,182мг/ дм3 р. Возня, 8км, с.Рудня Городищенська, питний в/з м.Малин
- 0,080 мг/ дм3 р. Рось, 218 км, с.Глибочка, питний в/з м.Біла Церква
- 0,110мг/ дм3 р. Рось, 118 км, питний в/з м.Богуслав
- 0,060 мг/ дм3 р. Рось, с.Тетіївка, питний в/з м.Миронівка