## Slide 1
Chart: 
| загальна кількість пм | місця питних водозаборів | транскордонні
Виконані в серпні | 77 | 17 | 3
СУББАСЕЙН СЕРЕДНЬОГО ДНІПРА
Органічні показники
БСК (норма – 3 мгО2/дм3):
мінімальне значення – 1,20 мгО2/дм3
максимальне значення - зафіксовано перевищення:
- 5,50 мгО2/дм3 р. Рось, 64 км, м. Корсунь-Шевченківський, питний водозабір
- 5,25 мгО2/дм3 р. Рось, 218 км, с.Глибочка, питний в/з м.Біла Церква
- 3,47 мгО2/дм3 р. Дніпро, 580 км, правий берег, питний в/з м.Світловодськ
- 3,44 мгО2/дм3 р. Дніпро, 550 км, м. Горішні Плавні, водозабір
- 3,28 мгО2/дм3 р. Дніпро, 594 км, с. Пронозівка, н/с Градизької з/с;
- 3,12 мгО2/дм3 р. Дніпро, 580 км, Власівський водозабір КП " Кременчукводоканал
- 3,16 мгО2/дм3 р. Тетерів, 259 км, питний в/з м.Житомир
- 3,1 мгО2/дм3 р. Ірша, 31 км, Малинське вдсх., питний в/з м.Малин;
- 3,08 мгО2/дм3 р.Гнилоп’ять, Бердичівське вдсх., 59 км, питний в/з м.Бердичів
- 3,08 мгО2/дм3 р. Возня, 8км, с.Рудня Городищенська, питний в/з м.Малин
ХСК (норма – 50 мгО2/дм3):
мінімальне значення – 19,1 мгО2/дм3
максимальне значення- 60,0 мгО2/дм3 р. Рось, 64 км, м. Корсунь-Шевченківський, питний водозабір
Біогенні показники
Амоній іони (норма – 1,28 мг/дм3) - в межах від 0,15 мг/дм3 до 0,60 мг/дм3
Фосфат-іони (норма – 3,5 мг/дм3) – в межах від 0,03 мг/дм3 до 0,68 мг/дм3
Нітрат-іони (норма – 45 мг/дм3) – в межах від 0,12 мг/дм3 до 17,04 мг/дм3
Нітрит-іони (норма – 3,3 мг/дм3) – в межах від 0,02 мг/дм3 до 0,11 мг/дм3
Сухий залишок (норма – 1000 мг/дм3) - в межах від 238,0 мг/дм3 до 576,00 мг/дм3
ВІДІБРАНО У КВІТНІ МІСЯЦІ
ЯКІСТЬ ВОДИ У МІСЦЯХ ПИТНИХ ВОДОЗАБОРІВ
КАРТА БАСЕЙНУ/СУББАСЕЙНУ
Додаток
Небезпечні речовини
ЗАФІКСОВАНО перевищення вмісту показників:
Заліза загального (норма – 0,3 мг/дм3):
- 0,672 мг/ дм3 р. Возня, 8км ,с.Рудня Городищенська, питний в/з м.Малин;
- 0,384 мг/дм3 р. Ірша, 93 км, в/б'єф питний в/з смт.Нова Борова;
Марганцю (норма – 0,01 мг/дм3):
- 0,094 мг/дм3 р. Дніпро, 897 км, м.Вишгород, питний водозабір м.Київ;
- 0,069 мг/дм3 р. Дніпро, 594 км, с. Пронозівка, н/с Градизької з/с;
- 0,072 мг/дм3 р. Дніпро, 580 км, Власівський водозабір КП " Кременчукводоканал
- 0,097 мг/дм3 р. Дніпро, 550 км, м. Горішні Плавні, водозабір;
- 0,05 мг/дм3 р. Дніпро, 476 км, м. Верхньодніпровськ, питний в/з
- 0,06 мг/дм3 р. Дніпро, 462 км, смт Аули, питний в/з м. Дніпро та Кам'янське;
- 0,078 мг/дм3 р. Тетерів, 259 км, питний в/з м.Житомир;
- 0,054 мг/дм3 р.Гнилоп’ять, Бердичівське вдсх., 59 км, питний в/з м.Бердичів;
- 0,072 мг/дм3 р. Ірша, 93 км, Іршанське вдсх, в/б'єф питний в/з смт.Нова Борова;
- 0,078 мг/дм3 р. Ірша, 31 км, Малинське вдсх., питний в/з м.Малин;
- 0,132 мг/ дм3 р. Возня, 8км, с.Рудня Городищенська, питний в/з м.Малин
- 0,098 мг/ дм3 р. Рось, 218 км, с.Глибочка, питний в/з м.Біла Церква

## Slide 2
АНАЛІЗ СТАНУ МАСИВІВ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ЗА ХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ У КВІТНІ МІСЯЦІ
Зафіксовано перевищення вмісту: нікель і його сполуки (норма-34,0 мкг/дм3 )
-44,2 мкг/дм3 р. Дніпро, 897 км, м.Вишгород, питний водозабір м.Київ
-54,8 мкг/дм3 р. Дніпро, 678 км, с.Сокирне, питний водозабір м.Черкаси;
-69,8 мкг/дм3 р. Дніпро, 594 км, с. Пронозівка, н/с Градизької з/с;
- 89,9 мкг/дм3 р. Дніпро, 580 км, Власівський водозабір КП " Кременчукводоканал
-36,0 мкг/дм3 р. Дніпро, 550 км, м. Горішні Плавні, водозабір;
Зафіксовано перевищення вмісту: свинець та його сполуки (норма-14,0 мкг/дм3 )
-14,4 мкг/дм3 р. Дніпро, 580 км, правий берег, питний в/з м.Світловодськ
Зафіксовано перевищення вмісту: хром та його сполуки (норма-9,0 мкг/дм3 )
-37,9 мкг/дм3 р. Дніпро, 580 км, правий берег, питний в/з м.Світловодськ
-Виявлено вміст показників в межах екологічних нормативів якості:
Проліароматичні вуглеводні- флуорантен
Важкі метали – кадмій, нікель, свинець, кобальт та хром
Нафтопродукти (норма – 0,05 мг/дм3):
- 0,046 мг/дм3 р.Дніпро, Кам’янське вдсх, 476 км, м. Верхньодніпровськ, питний в/з
- 0,048 мг/дм3 р.Дніпро, Кам’янське вдсх, 462 км, смт Аули, питний в/з м. Дніпро та Кам’янське
Додаток