## Slide 1
Chart: 
| загальна кількість пм | місця питних водозаборів | транскордонні
Виконані в серпні | 77 | 17 | 3
СУББАСЕЙН СЕРЕДНЬОГО ДНІПРА
Органічні показники
БСК (норма – 3 мгО2/дм3):
мінімальне значення – 1,20 мгО2/дм3
максимальне значення - зафіксовано перевищення:
- 3,24 мгО2/дм3 р. Дніпро, 594 км, с. Пронозівка, н/с Градизької з/с;
- 3,27 мгО2/дм3 р. Дніпро, 580 км, правий берег, питний в/з м.Світловодськ
- 3,64 мгО2/дм3 р. Дніпро, 580 км, Власівський водозабір КП " Кременчукводоканал
- 4,12 мгО2/дм3 р. Дніпро, 550 км, м. Горішні Плавні, водозабір;
- 3,36 мгО2/дм3 р. Тетерів, 259 км, питний в/з м.Житомир
- 3,28 мгО2/дм3 р. Ірша, 31 км, Малинське вдсх., питний в/з м.Малин;
- 3,36 мгО2/дм3 р.Гнилоп’ять, Бердичівське вдсх., 59 км, питний в/з м.Бердичів
ХСК (норма – 50 мгО2/дм3):
мінімальне значення – 26,00 мгО2/дм3
максимальне значення- 45,0 мгО2/дм3 р. Рось, 64 км, м. Корсунь-Шевченківський, питний водозабір
Біогенні показники
Амоній іони (норма – 1,28 мг/дм3) - в межах від 0,11 мг/дм3 до 0,53 мг/дм3
Фосфат-іони (норма – 3,5 мг/дм3) – в межах від 0,06 мг/дм3 до 0,81 мг/дм3
Нітрат-іони (норма – 45 мг/дм3) – в межах від 0,5 мг/дм3 до 2,70 мг/дм3
Нітрит-іони (норма – 3,3 мг/дм3) – в межах від 0,02 мг/дм3 до 0,07 мг/дм3
Сухий залишок (норма – 1000 мг/дм3) - в межах від 210,0 мг/дм3 до 529,00 мг/дм3
ВІДІБРАНО У ЧЕРВНІ МІСЯЦІ
ЯКІСТЬ ВОДИ У МІСЦЯХ ПИТНИХ ВОДОЗАБОРІВ
КАРТА БАСЕЙНУ/СУББАСЕЙНУ
Додаток
Небезпечні речовини
ЗАФІКСОВАНО перевищення вмісту показників:
Заліза загального (норма – 0,3 мг/дм3):
- 0,61 мг/дм3 р. Ірша, 93 км, в/б'єф питний в/з смт.Нова Борова;
- 0,31 мг/дм3 р. Тетерів, 259 км, питний в/з м.Житомир;
- 0,31 мг/дм3 р. Ірша, 31 км, Малинське вдсх., питний в/з м.Малин;
Марганцю (норма – 0,01 мг/дм3):
- 0,080 мг/дм3 р. Дніпро, 897 км, м.Вишгород, питний водозабір м.Київ;
- 0,107 мг/дм3 р. Дніпро, 594 км, с. Пронозівка, н/с Градизької з/с;
- 0,076 мг/дм3 р. Дніпро, 580 км, Власівський водозабір КП " Кременчукводоканал
- 0,090 мг/дм3 р. Дніпро, 550 км, м. Горішні Плавні, водозабір;
- 0,13 мг/дм3 р. Дніпро, 476 км, м. Верхньодніпровськ, питний в/з
- 0,17 мг/дм3 р. Дніпро, 462 км, смт Аули, питний в/з м. Дніпро та Кам'янське;
- 0,063 мг/дм3 р. Тетерів, 259 км, питний в/з м.Житомир;
- 0,072 мг/дм3 р.Гнилоп’ять, Бердичівське вдсх., 59 км, питний в/з м.Бердичів;
- 0,090 мг/дм3 р. Ірша, 93 км, Іршанське вдсх, в/б'єф питний в/з смт.Нова Борова;
- 0,098 мг/дм3 р. Ірша, 31 км, Малинське вдсх., питний в/з м.Малин;
- 0,112 мг/ дм3 р. Возня, 8км, с.Рудня Городищенська, питний в/з м.Малин

## Slide 2
АНАЛІЗ СТАНУ МАСИВІВ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ЗА ХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ У ЧЕРВНІ МІСЯЦІ
Зафіксовано перевищення вмісту: нікель і його сполуки (норма-34,0 мкг/дм3 )
-91,8 мкг/дм3 р.Возня, права притока р.Ірши, 8 км с.Рудня Городищенська, питний в/з м.малин
-91,1 мкг/дм3 Ірша, 31 км, Малинське вдсх., питний в/з м.Малин
Зафіксовано перевищення вмісту: Хром та його сполуки (норма-9,30мкг/дм3 )
-12,5 мкг/дм3 р. Дніпро, 580 км, правий берег, питний в/з м.Світловодськ
-Виявлено вміст показників в межах екологічних нормативів якості:
Пестициди-Хлорфенвінфос (суміш цис-, транс-ізомерів), Хлорпірифос (хлорпірифос-етил), тербутрин
Проліароматичні вуглеводні- флуорантен
Леткі органічні сполуки - Трихлорметан (хлороформ)
Важкі метали – кадмій, нікель, та хром
Нафтопродукти (норма – 0,05 мг/дм3):
- 0,033 мг/дм3 р.Дніпро, Кам’янське вдсх, 476 км, м. Верхньодніпровськ, питний в/з
- 0,025 мг/дм3 р.Дніпро, Кам’янське вдсх, 462 км, смт Аули, питний в/з м. Дніпро та Кам’янське
Додаток