## Slide 1
Chart: 
| загальна кількість пм | місця питних водозаборів | транскордонні
Виконані в серпні | 77 | 17 | 3
СУББАСЕЙН СЕРЕДНЬОГО ДНІПРА
Органічні показники
БСК (норма – 3 мгО2/дм3):
мінімальне значення – 1,30 мгО2/дм3
максимальне значення - зафіксовано перевищення:
5,40 мгО2/дм3 р. Рось, 64 км, м. Корсунь-Шевченківський, питний водозабір
4,29 мгО2/дм3 р. Рось, 118 км, питний в/з м.Богуслав
4,16 мгО2/дм3 р. Дніпро, 594 км, с. Пронозівка, н/с Градизької з/с;
3,96 мгО2/дм3 р. Дніпро, 580 км, Власівський водозабір КП " Кременчукводоканал
3,88 мгО2/дм3 р. Дніпро, 550 км, м. Горішні Плавні, водозабір;
3,54 мгО2/дм3 р. Дніпро, 580 км, правий берег, питний в/з м.Світловодськ
3,29 мгО2/дм3 р. Тетерів, 259 км, питний в/з м.Житомир
3,18 мгО2/дм3 р. Возня, 8км, с.Рудня Городищенська, питний в/з м.Малин
3,12 мгО2/дм3 р.Гнилоп’ять, Бердичівське вдсх., 59 км, питний в/з м.Бердичів
3,10 мгО2/дм3 р. Ірша, 31 км, Малинське вдсх., питний в/з м.Малин;
ХСК (норма – 50 мгО2/дм3):
мінімальне значення – 14,59 мгО2/дм3
максимальне значення- зафіксовано перевищення:
- 53,0 мгО2/дм3 р. Рось, 64 км, м. Корсунь-Шевченківський, питний водозабір
Біогенні показники
Амоній іони (норма – 1,28 мг/дм3)
мінімальне значення-0,19 мг/дм3
максимальне значення – - зафіксовано перевищення:
1,67 мг/ дм3 р. Рось, с.Тетіївка, питний в/з м.Миронівка
1,39 мг/ дм3 р. Рось, 118 км, питний в/з м.Богуслав
Фосфат-іони (норма – 3,5 мг/дм3) – в межах від 0,5 мг/дм3 до 1,71 мг/дм3
Нітрат-іони (норма – 45 мг/дм3) – в межах від 1,11 мг/дм3 до 34,1 мг/дм3
Нітрит-іони (норма – 3,3 мг/дм3) – в межах від 0,03 мг/дм3 до 0,11 мг/дм3
Сухий залишок (норма – 1000 мг/дм3) - в межах від 236,0 мг/дм3 до 763,00 мг/дм3
ВІДІБРАНО У ЛЮТОМУ МІСЯЦІ
ЯКІСТЬ ВОДИ У МІСЦЯХ ПИТНИХ ВОДОЗАБОРІВ
КАРТА БАСЕЙНУ/СУББАСЕЙНУ
Додаток
Небезпечні речовини
ЗАФІКСОВАНО перевищення вмісту показників:
Заліза загального (норма – 0,3 мг/дм3):
- 0,336 мг/дм3 р. Тетерів, 259 км, питний в/з м.Житомир
- 0,436 мг/дм3 р. Ірша, 93 км, в/б'єф питний в/з смт.Нова Борова;
- 0,480 мг/ дм3 р. Возня, 8км ,с.Рудня Городищенська, питний в/з м.Малин;
Марганцю (норма – 0,01 мг/дм3):
- 0,1 мг/дм3 р. Дніпро, 897 км, м.Вишгород, питний водозабір м.Київ;
- 0,06 мг/дм3 р. Дніпро, 594 км, с. Пронозівка, н/с Градизької з/с;
- 0,05 мг/дм3 р. Дніпро, 580 км, Власівський водозабір КП " Кременчукводоканал
- 0,06 мг/дм3 р. Дніпро, 550 км, м. Горішні Плавні, водозабір;
- 0,04 мг/дм3 р. Дніпро, 476 км, м. Верхньодніпровськ, питний в/з
- 0,03 мг/дм3 р. Дніпро, 462 км, смт Аули, питний в/з м. Дніпро та Кам'янське;
- 0,07 мг/дм3 р. Тетерів, 259 км, питний в/з м.Житомир;
- 0,05 мг/дм3 р.Гнилоп’ять, Бердичівське вдсх., 59 км, питний в/з м.Бердичів;
- 0,05 мг/дм3 р. Ірша, 93 км, Іршанське вдсх, в/б'єф питний в/з смт.Нова Борова;
- 0,07 мг/дм3 р. Ірша, 31 км, Малинське вдсх., питний в/з м.Малин;
- 0,11мг/ дм3 р. Возня, 8км, с.Рудня Городищенська, питний в/з м.Малин
- 0,07 мг/ дм3 р. Рось, 218 км, с.Глибочка, питний в/з м.Біла Церква
- 0,06мг/ дм3 р. Рось, 118 км, питний в/з м.Богуслав
- 0,05 мг/ дм3 р. Рось, с.Тетіївка, питний в/з м.Миронівка

## Slide 2
АНАЛІЗ СТАНУ МАСИВІВ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ЗА ХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ У ЛЮТОМУ МІСЯЦІ
Зафіксовано перевищення вмісту: миш’як (норма-4,3 мкг/дм3)
-10,1 мкг/дм3 р. Дніпро, 462 км, смт Аули, питний в/з м. Дніпро та Кам'янське;
Зафіксовано перевищення вмісту: нікель і його сполуки (норма-34 мкг/дм3 )
-61,9 мкг/дм3 р. Дніпро, 897 км, м.Вишгород, питний водозабір м.Київ;
-42,2 мкг/дм3 р. Дніпро, 678 км, с.Сокирне, питний водозабір м.Черкаси;
-46,3 мкг/дм3 р. Дніпро, 594 км, с. Пронозівка, н/с Градизької з/с;
-134,5 мкг/дм3 р. Дніпро, 580 км, правий берег, питний в/з м.Світловодськ
-162,2 мкг/дм3 р. Дніпро 580 км, Власівський водозабір КП " Кременчукводоканал
-228,6 мкг/дм3 р. Дніпро, 550 км, м. Горішні Плавні, водозабір;
-124,7 мкг/дм3 р. Дніпро, 462 км, смт Аули, питний в/з м. Дніпро та Кам'янське;
-253,2 мкг/дм3 р. Тетерів, 259 км, питний в/з м.Житомир;
-226,3 мкг/дм3 р. Возня, 8км, с.Рудня Городищенська, питний в/з м.Малин
-38,2 мкг/дм3 р. Рось, 218 км, с.Глибочка, питний в/з м.Біла Церква
-96,8 мкг/дм3 р. Рось, 64 км, м. Корсунь-Шевченківський, питний водозабір
Зафіксовано перевищення вмісту: Хром та його сполуки (норма-9,0 мкг/дм3)
-20,7 мкг/дм3 р. Дніпро (Кременчуцьке водосховище), 580 км, правий берег, питний в/з м.Світловодськ
-17,3 мкг/дм3 р. Ірша, 31 км, Малинське вдсх., питний в/з м.Малин;
-24,4 мкг/дм3 р. Рось, 218 км, с.Глибочка, питний в/з м.Біла Церква
-11,3 мкг/дм3 р. Рось, с.Тептіївка, питний в/з м. Миронівка
Виявлено вміст показників в межах екологічних нормативів якості:
Проліароматичні вуглеводні- флуорантен,
Леткі органічні сполуки - трихлорметан (хлороформ), тетрахлорметан (чотирихлористий вуглець),
Важкі метали – кадмій, нікель, миш’як та хром
Додаток