## Slide 1
Chart: 
| загальна кількість пм | місця питних водозаборів | транскордонні
Виконані в серпні | 77 | 17 | 3
СУББАСЕЙН СЕРЕДНЬОГО ДНІПРА
Органічні показники
БСК (норма – 3 мгО2/дм3):
мінімальне значення – 1,20 мгО2/дм3
максимальне значення - зафіксовано перевищення:
- 4,84 мгО2/дм3 р. Дніпро, 594 км, с. Пронозівка, н/с Градизької з/с;
- 3,35 мгО2/дм3 р. Дніпро, 580 км, правий берег, питний в/з м.Світловодськ
- 4,28 мгО2/дм3 р. Дніпро, 580 км, Власівський водозабір КП " Кременчукводоканал
- 3,52 мгО2/дм3 р. Дніпро, 550 км, м. Горішні Плавні, водозабір;
-3,36 мгО2/дм3 р. Дніпро, 462 км, смт Аули, питний в/з м. Дніпро та Кам'янське;
- 3,44 мгО2/дм3 р. Тетерів, 259 км, питний в/з м.Житомир
- 3,12 мгО2/дм3 р. Ірша, 31 км, Малинське вдсх., питний в/з м.Малин;
- 4,08 мгО2/дм3 р. Рось, 218 км, с.Глибочка, питний в/з м.Біла Церква
- 5,70 мгО2/дм3 р. Рось, 64 км, м. Корсунь-Шевченківський, питний водозабір
ХСК (норма – 50 мгО2/дм3):
мінімальне значення – 28,22 мгО2/дм3
максимальне значення- 59,0 мгО2/дм3 р. Рось, 64 км, м. Корсунь-Шевченківський, питний водозабір
Біогенні показники
Амоній іони (норма – 1,28 мг/дм3) - в межах від 0,14 мг/дм3 до 1,12 мг/дм3
Фосфат-іони (норма – 3,5 мг/дм3) – в межах від 0,04 мг/дм3 до 5,35 мг/дм3
Нітрат-іони (норма – 45 мг/дм3) – в межах від 0,5 мг/дм3 до 1,71 мг/дм3
Нітрит-іони (норма – 3,3 мг/дм3) – в межах від 0,01 мг/дм3 до 0,10 мг/дм3
Сухий залишок (норма – 1000 мг/дм3) - в межах від 232,0 мг/дм3 до 537,00 мг/дм3
ВІДІБРАНО У ЛИПНІ МІСЯЦІ
ЯКІСТЬ ВОДИ У МІСЦЯХ ПИТНИХ ВОДОЗАБОРІВ
КАРТА БАСЕЙНУ/СУББАСЕЙНУ
Додаток
Небезпечні речовини
ЗАФІКСОВАНО перевищення вмісту показників:
Заліза загального (норма – 0,3 мг/дм3):
- 0,67 мг/дм3 р. Ірша, 93 км, в/б'єф питний в/з смт.Нова Борова;
- 0,36 мг/дм3 р. Тетерів, 259 км, питний в/з м.Житомир;
- 0,31 мг/дм3 р. Ірша, 31 км, Малинське вдсх., питний в/з м.Малин;
- 0,31 мг/дм3 р. Возня, 8км, с.Рудня Городищенська, питний в/з м.Малин
Марганцю (норма – 0,01 мг/дм3):
- 0,090 мг/дм3 р. Дніпро, 897 км, м.Вишгород, питний водозабір м.Київ;
- 0,118 мг/дм3 р. Дніпро, 594 км, с. Пронозівка, н/с Градизької з/с;
- 0,083 мг/дм3 р. Дніпро, 580 км, Власівський водозабір КП " Кременчукводоканал
- 0,097 мг/дм3 р. Дніпро, 550 км, м. Горішні Плавні, водозабір;
- 0,11 мг/дм3 р. Дніпро, 476 км, м. Верхньодніпровськ, питний в/з
- 0,01 мг/дм3 р. Дніпро, 462 км, смт Аули, питний в/з м. Дніпро та Кам'янське;
- 0,084 мг/дм3 р. Тетерів, 259 км, питний в/з м.Житомир;
- 0,068 мг/дм3 р.Гнилоп’ять, Бердичівське вдсх., 59 км, питний в/з м.Бердичів;
- 0,108 мг/дм3 р. Ірша, 93 км, Іршанське вдсх, в/б'єф питний в/з смт.Нова Борова;
- 0,098 мг/дм3 р. Ірша, 31 км, Малинське вдсх., питний в/з м.Малин;
- 0,096 мг/ дм3 р. Возня, 8км, с.Рудня Городищенська, питний в/з м.Малин

## Slide 2
АНАЛІЗ СТАНУ МАСИВІВ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ЗА ХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ У ЛИПНІ МІСЯЦІ
Зафіксовано перевищення вмісту: нікель і його сполуки (норма-34,0 мкг/дм3 )
-100,0 мкг/дм3 р. Рось, 218 км, с.Глибочка, питний в/з м.Біла Церква
-43,6 мкг/дм3 р. Рось, 118 км, питний в/з м.Богуслав
-85,8 мкг/дм3 р. Рось, с.Тептіївка, питний в/з м.Миронівка
Зафіксовано перевищення вмісту: Хром та його сполуки (норма-9,30мкг/дм3 )
-10,7 мкг/дм3 р. Дніпро, 580 км, правий берег, питний в/з м.Світловодськ
Зафіксовано перевищення вмісту: миш’як (норма-4,3 мкг/дм3 )
-21,4 мкг/дм3 р. Дніпро, 897 км, н/б Київської ГЕС, м.Вишгород, питний водозабір м.Київ
-13,9 мкг/дм3, р. Дніпро, 594 км, с. Пронозівка, н/с Градизької з/с
-21,4 мкг/дм3, р. Дніпро, 580 км, Власівський водозабір КП «Кременчукводоканал»
-17,1 мкг/дм3, р. Дніпро, 476 км, м. Верхньодніпровськ, питний в/з
-19,2 мкг/дм3, р. Дніпро, 462 км, смт Аули, питний в/з м. Дніпро та Кам'янське;
-Виявлено вміст показників в межах екологічних нормативів якості:
Пестициди-Хлорфенвінфос (суміш цис-, транс-ізомерів), Тербутрин
Проліароматичні вуглеводні-Антрацен, флуорантен, бензо(b)флуорантен
Леткі органічні сполуки – Тетрахлорметан (чотирихлористий вуглець), Дихлорметан (хлористий метилен),Трихлорметан (хлороформ)
Важкі метали – кадмій, свинець, нікель, хром та миш'як
Нафтопродукти (норма – 0,05 мг/дм3):
- 0,045 мг/дм3 р.Дніпро, Кам’янське вдсх, 476 км, м. Верхньодніпровськ, питний в/з
- 0,042 мг/дм3 р.Дніпро, Кам’янське вдсх, 462 км, смт Аули, питний в/з м. Дніпро та Кам’янське
Додаток