## Slide 1
Chart: 
| загальна кількість пм | місця питних водозаборів | транскордонні
Виконані в серпні | 77 | 17 | 3
СУББАСЕЙН СЕРЕДНЬОГО ДНІПРА
Органічні показники
БСК (норма – 3 мгО2/дм3):
мінімальне значення – 1,30 мгО2/дм3
максимальне значення - зафіксовано перевищення:
- 5,4 мгО2/дм3 р. Дніпро, 594 км, с. Пронозівка, н/с Градизької з/с;
- 3,26 мгО2/дм3 р. Дніпро, 580 км, правий берег, питний в/з м.Світловодськ
- 5,2 мгО2/дм3 р. Дніпро, 580 км, Власівський водозабір КП " Кременчукводоканал
- 3,2 мгО2/дм3 р. Дніпро, 550 км, м. Горішні Плавні, водозабір;
-3,5 мгО2/дм3 р. Дніпро, 476 км, м. Верхньодніпровськ, питний в/з
-4,2 мгО2/дм3 р. Дніпро, 462 км, смт Аули, питний в/з м. Дніпро та Кам'янське;
- 3,36 мгО2/дм3 р. Тетерів, 259 км, питний в/з м.Житомир
- 3,52 мгО2/дм3 р.Гнилоп’ять, Бердичівське вдсх., 59 км, питний в/з м.Бердичів
- 3,12 мгО2/дм3 р. Возня, 8км, с.Рудня Городищенська, питний в/з м.Малин
-5,3 мгО2/дм3 р. Рось, 64 км, м. Корсунь-Шевченківський, питний водозабір
ХСК (норма – 50 мгО2/дм3):
мінімальне значення – 29,16 мгО2/дм3
максимальне значення- зафіксовано перевищення:
-62,14 мгО2/дм3 р. Рось, 218 км, с.Глибочка, питний в/з м.Біла Церква
Біогенні показники
Амоній іони (норма – 1,28 мг/дм3) - в межах від 0,18 мг/дм3 до 0,65 мг/дм3
Фосфат-іони (норма – 3,5 мг/дм3) – в межах від 0,03 мг/дм3 до 5,22 мг/дм3
Нітрат-іони (норма – 45 мг/дм3) – в межах від 0,29 мг/дм3 до 29,76 мг/дм3
Нітрит-іони (норма – 3,3 мг/дм3) – в межах від 0,01 мг/дм3 до 0,21мг/дм3
Сухий залишок (норма – 1000 мг/дм3) - в межах від 237,0 мг/дм3 до 550,50 мг/дм3
ВІДІБРАНО У СЕРПНІ МІСЯЦІ
ЯКІСТЬ ВОДИ У МІСЦЯХ ПИТНИХ ВОДОЗАБОРІВ
КАРТА БАСЕЙНУ/СУББАСЕЙНУ
Додаток
Небезпечні речовини
ЗАФІКСОВАНО перевищення вмісту показників:
Заліза загального (норма – 0,3 мг/дм3):
- 0,62 мг/дм3 р. Тетерів, 259 км, питний в/з м.Житомир;
- 0,61 мг/дм3 р. Ірша, 93 км, Іршанське вдсх, в/б'єф питний в/з смт.Нова Борова
- 0,38 мг/дм3 р. Ірша, 31 км, Малинське вдсх., питний в/з м.Малин
- 0,53 мг/дм3 р. Возня, 8км, с.Рудня Городищенська, питний в/з м.Малин
Марганцю (норма – 0,01 мг/дм3):
- 0,050 мг/дм3 р. Дніпро, 897 км, м.Вишгород, питний водозабір м.Київ;
- 0,097 мг/дм3 р. Дніпро, 594 км, с. Пронозівка, н/с Градизької з/с;
- 0,079 мг/дм3 р. Дніпро, 580 км, Власівський водозабір КП " Кременчукводоканал
- 0,093 мг/дм3 р. Дніпро, 550 км, м. Горішні Плавні, водозабір;
- 0,08 мг/дм3 р. Дніпро, 476 км, м. Верхньодніпровськ, питний в/з
- 0,05 мг/дм3 р. Дніпро, 462 км, смт Аули, питний в/з м. Дніпро та Кам'янське;
- 0,18 мг/дм3 р. Тетерів, 259 км, питний в/з м.Житомир;
- 0,072 мг/дм3 р.Гнилоп’ять, Бердичівське вдсх., 59 км, питний в/з м.Бердичів;
- 0,096 мг/дм3 р. Ірша, 93 км, Іршанське вдсх, в/б'єф питний в/з смт.Нова Борова;
- 0,066 мг/дм3 р. Ірша, 31 км, Малинське вдсх., питний в/з м.Малин;
- 0,09 мг/ дм3 р. Возня, 8км, с.Рудня Городищенська, питний в/з м.Малин

## Slide 2
АНАЛІЗ СТАНУ МАСИВІВ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ЗА ХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ У СЕРПНІ МІСЯЦІ
Зафіксовано перевищення вмісту: нікель і його сполуки (норма-34,0 мкг/дм3 )
-216,3 мкг/дм3 р. Дніпро, 897 км, м.Вишгород, питний водозабір м.Київ
- 38,7 мкг/дм3 р. Дніпро, 580 км, Власівський водозабір КП " Кременчукводоканал
-228,8 мкг/дм3 р. Дніпро, 550 км, м. Горішні Плавні, водозабір;
-58,9 мкг/дм3, р. Дніпро, 462 км, смт Аули, питний в/з м. Дніпро та Кам'янське
-37,2 мкг/дм3 р. Тетерів, 259 км, питний в/з м.Житомир
-47,1 мкг/дм3 р.Гнилоп’ять, Бердичівське вдсх., 59 км, питний в/з м.Бердичів
-38,8 мкг/дм3 р. Возня, 8км, с.Рудня Городищенська, питний в/з м.Малин
-57,7 мкг/дм3 р. Рось, 64 км, м. Корсунь-Шевченківський, питний водозабір
Зафіксовано перевищення вмісту: Хром та його сполуки (норма-9,0мкг/дм3 )
-15,4 мкг/дм3 р. Дніпро, 580 км, правий берег, питний в/з м.Світловодськ
Зафіксовано перевищення вмісту: миш’як (норма-4,3 мкг/дм3 )
-11,3 мкг/дм3 р. Дніпро, 897 км, н/б Київської ГЕС, м.Вишгород, питний водозабір м.Київ
-18,8 мкг/дм3, р. Дніпро, 580 км, правий берег, питний в/з м.Світловодськ
-20,2 мкг/дм3, р. Тетерів, 259 км, питний в/з м.Житомир
-Виявлено вміст показників в межах екологічних нормативів якості:
Пестициди-Атразин, Хлорфенвінфос (суміш цис-, транс-ізомерів), Тербутрин
Проліароматичні вуглеводні-Антрацен, флуорантен, бензо(b)флуорантен
Леткі органічні сполуки – Тетрахлорметан (чотирихлористий вуглець),Трихлорметан (хлороформ)
Важкі метали – нікель, хром та миш'як
Нафтопродукти (норма – 0,05 мг/дм3):
- 0,075 мг/дм3 р.Дніпро, Кам’янське вдсх, 476 км, м. Верхньодніпровськ, питний в/з
- 0,087 мг/дм3 р.Дніпро, Кам’янське вдсх, 462 км, смт Аули, питний в/з м. Дніпро та Кам’янське
Додаток