## Slide 1
СУББАСЕЙН СЕРЕДНЬОГО ДНІПРА
Органічні показники
БСК (норма – 3 мгО2/дм3):
мінімальне значення – 1,10 мгО2/дм3
максимальне значення - зафіксовано перевищення:
3,60 мгО2/дм3 р. Дніпро, 594 км, с. Пронозівка, н/с Градизької з/с;
3,25 мгО2/дм3 р. Дніпро, 580 км, правий берег, питний в/з м. Світловодськ
3,20 мгО2/дм3 р. Дніпро, 550 км, м. Горішні Плавні, водозабір;
3,44 мгО2/дм3 р. Тетерів, 274 км, питний в/з м.Житомир
3,28 мгО2/дм3 р. Тетерів, 259 км, питний в/з м.Житомир
3,36 мгО2/дм3 р.Гнилоп’ять, Бердичівське вдсх., 59 км, питний в/з м.Бердичів
3,12 мгО2/дм3 права притока р.Ірша, 8км с.Рудня Городищенська, питний в/з м.Малин
ХСК (норма – 50 мгО2/дм3):
мінімальне значення – 21,37 мгО2/дм3
максимальне значення- –47,62 мгО2/дм3
Біогенні показники
Амоній іони (норма – 1,28 мг/дм3) в межах від0,12 мг/дм3 до 0,95 мг/дм3
Фосфат-іони (норма – 3,5 мг/дм3) в межах від 0,02 мг/дм3 до 1,92 мг/дм3
Нітрат-іони (норма – 45 мг/дм3) мінімальне значення 1,92 мг/дм3
максимальне значення - зафіксовано перевищення: 90,0 мг/дм3, р.Рось, с.Тептіївка, питний водозабір м.Миронівка
Нітрит-іони (норма – 3,3 мг/дм3) в межах від 0,02 мг/дм3 до 0,12 мг/дм3
Сухий залишок (норма – 1000 мг/дм3) в межах від 232,0 мг/дм3 до 601,00 мг/дм3
ВІДІБРАНО У СІЧНІ МІСЯЦІ
ЯКІСТЬ ВОДИ У МІСЦЯХ ПИТНИХ ВОДОЗАБОРІВ
КАРТА БАСЕЙНУ/СУББАСЕЙНУ
Додаток
Небезпечні речовини
ЗАФІКСОВАНО перевищення вмісту показників:
Заліза загального (норма – 0,3 мг/дм3):
- 0,432 мг/дм3 р. Тетерів, 274 км, питний в/з м.Житомир
- 0,384 мг/дм3 р. Тетерів, 259 км, питний в/з м.Житомир
- 0,408 мг/дм3 р.Гнилоп’ять, Бердичівське вдсх., 59 км, питний в/з м.Бердичів;
- 0,348 мг/дм3 р. Ірша, 93 км, в/б'єф питний в/з смт.Нова Борова;
- 0,384 мг/дм3 р. Ірша, 31 км, питний в/з м.Малин;
- 0,768 мг/ дм3 р. Возня, 8км ,с.Рудня Городищенська, питний в/з м.Малин;
Марганцю (норма – 0,01 мг/дм3):
- 0,062 мг/дм3 р. Дніпро, 897 км, м.Вишгород, питний водозабір м.Київ;
- 0,062 мг/дм3 р. Дніпро, 594 км, с. Пронозівка, н/с Градизької з/с;
- 0,055 мг/дм3 р. Дніпро, 580 км, Власівський водозабір КП " Кременчукводоканал
- 0,051 мг/дм3 р. Дніпро, 550 км, м. Горішні Плавні, водозабір;
- 0,050 мг/дм3 р. Дніпро, 476 км, м. Верхньодніпровськ, питний в/з
- 0,050 мг/дм3 р. Дніпро, 462 км, смт Аули, питний в/з м. Дніпро та Кам'янське;
- 0,114 мг/дм3 р. Тетерів, 274 км, питний в/з м.Житомир;
- 0,078 мг/дм3 р. Тетерів, 259 км, питний в/з м.Житомир;
- 0,072 мг/дм3 р.Гнилоп’ять, Бердичівське вдсх., 59 км, питний в/з м.Бердичів;
- 0,062 мг/дм3 р. Ірша, 93 км, Іршанське вдсх, в/б'єф питний в/з смт.Нова Борова;
- 0,132 мг/дм3 р. Ірша, 31 км, Малинське вдсх., питний в/з м.Малин;
- 0,144 мг/ дм3 р. Возня, 8км, с.Рудня Городищенська, питний в/з м.Малин
- 0,077 мг/ дм3 р. Рось, 218 км, с.Глибочка, питний в/з м.Біла Церква
- 0,088 мг/ дм3 р. Рось, 118 км, питний в/з м.Богуслав
- 0,079 мг/ дм3 р. Рось, с.Тетіївка, питний в/з м.Миронівка
Chart: 
| загальна кількість пм | місця питних водозаборів | транскордонні
Виконані в серпні | 77 | 17 | 3

## Slide 2
Зафіксовано перевищення вмісту: миш’як (норма-4,3 мкг/дм3)
-10,5 мкг/дм3 р. Гнилоп'ять (Бердичівське водосховище), 59 км, питний в/з м.Бердичів
Зафіксовано перевищення вмісту: нікель і його сполуки (норма-34 мкг/дм3 )
-43,7 мкг/дм3 550 км, м. Горішні Плавні, водозабір КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства "Горішньоплавнівської міської ради"
Виявлено вміст показників в межах екологічних нормативів якості:
Пестициди- атразин.хлорфенвінфос (суміш цис-, транс-ізомерів), Хлорпірифос (хлорпірифос-етил), дикофол,тербутрин
Проліароматичні вуглеводні- бензо(а)пірен, бензо(b) флуорантен, нафталін
Леткі органічні сполуки – бензол, трихлорметан (хлороформ)
Важкі метали – кадмій, нікель, миш’як та хром
Нафтопродукти (норма – 0,05 мг/дм3):
- 0,114 мг/дм3 р.Дніпро, Кам’янське вдсх, 476 км, м. Верхньодніпровськ, питний в/з
- 0,105 мг/дм3 р.Дніпро, Кам’янське вдсх, 462 км, смт Аули, питний в/з м. Дніпро та Кам’янське
АНАЛІЗ СТАНУ МАСИВІВ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ЗА ХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ У СІЧНІ МІСЯЦІ
Додаток