## Slide 1
СУББАСЕЙН СЕРЕДНЬОГО ДНІПРА
Органічні показники
БСК (норма – 3 мгО2/дм3):
мінімальне значення – 1,10 мгО2/дм3
максимальне значення - зафіксовано перевищення:
-3,50 мгО2/дм3 р. Дніпро, 897 км, м.Вишгород, питний водозабір м.Київ;
4,00 мгО2/дм3 р. Дніпро, 594 км, с. Пронозівка, н/с Градизької з/с;
3,64 мгО2/дм3 р. Дніпро, 580 км, правий берег, питний в/з м. Світловодськ
3,20 мгО/дм3 р.Дніпро, 580 км, Власівський водозабір КП “Кременчук водоканал”
3,40 мг/дм3 р.Дніпро, 550 км Горішні плавні, водозабір
3,21 мг/дм3 р.Дніпро, 476 км, Верхньодніпровськ, питний в/з
3,18 мг/дм3, р.Дніпрро, 462 км, смт.Аули, питний в/з м.Дніпро і Кам’янське
3,04 мгО2/дм3 р. Ірша, 93 км, Іршанське вдсх, в/б'єф питний в/з смт.Нова Борова;
3,28 мгО2/дм3 р. Тетерів, 274 км, питний в/з м.Житомир
3,28 мгО2/дм3 р. Тетерів, 259 км, питний в/з м.Житомир
3,52 мгО2/дм3 р.Гнилоп’ять, Бердичівське вдсх., 59 км, питний в/з м.Бердичів
3,04 мгО2/дм3, Ірша, 31 км, Малинське вдсх., питний в/з м.Малин
3,28 мгО2/дм3 р.Ірша, 8км с.Рудня Городищенська, питний в/з м.Малин
3,10 мгО2/дм3 р. Рось,118, питний в/з м. Богуслав
ХСК (норма – 50 мгО2/дм3):
мінімальне значення – 28.0 мгО2/дм3
максимальне значення: - 48.19,0 мгО2/дм3
Біогенні показники
Амоній іони (норма – 1,28 мг/дм3) в межах від0,13 мг/дм3 до 0,57мг/дм3
Фосфат-іони (норма – 3,5 мг/дм3) в межах від 0,04 мг/дм3 до 1,20 мг/дм3
Нітрат-іони (норма – 45 мг/дм3) мінімальне значення 0,72мг/дм3
максимальне значення - зафіксовано перевищення: 69,42 мг/дм3, , 118 км, питний в/з м.Богуслав
Нітрит-іони (норма – 3,3 мг/дм3) в межах від 0,03 мг/дм3 до 0,10 мг/дм3
Сухий залишок (норма – 1000 мг/дм3) в межах від 254,0 мг/дм3 до 536,00 мг/дм3
ВІДІБРАНО У БЕРЕЗНІ МІСЯЦІ
ЯКІСТЬ ВОДИ У МІСЦЯХ ПИТНИХ ВОДОЗАБОРІВ
КАРТА БАСЕЙНУ/СУББАСЕЙНУ
Додаток
Небезпечні речовини
ЗАФІКСОВАНО перевищення вмісту показників:
Заліза загального (норма – 0,3 мг/дм3):
- 0,460 мг/дм3 р. Дніпро.897 км, м.Вишгород, питний в/з м.Київ
- 0,720 мг/дм3 р.Дніпро, 476 км, м.Верхньодніпровськ питний в/з
- 0,480 мг/дм3 р. Тетерів, 274 км, питний в/з м.Житомир
- 0,432 мг/дм3 р. Тетерів, 259 км, питний в/з м.Житомир
- 0,408 мг/дм3 р.Гнилоп’ять, Бердичівське вдсх., 59 км, питний в/з м.Бердичів;
- 0,600 мг/дм3 р. Ірша, 31 км, питний в/з м.Малин;
- 0,440 мг/ дм3 р. Возня, 8км ,с.Рудня Городищенська, питний в/з м.Малин;
Марганцю (норма – 0,01 мг/дм3):
- 0,140 мг/дм3 р. Дніпро, 897 км, м.Вишгород, питний водозабір м.Київ;
- 0,072 мг/дм3 р. Дніпро, 594 км, с. Пронозівка, н/с Градизької з/с;
- 0,069 мг/дм3 р. Дніпро, 580 км, Власівський водозабір КП " Кременчукводоканал
- 0,058 мг/дм3 р. Дніпро, 550 км, м. Горішні Плавні, водозабір;
- 0,130 мг/дм3 р. Дніпро, 476 км, м. Верхньодніпровськ, питний в/з
- 0,120 мг/дм3 р. Дніпро, 462 км, смт Аули, питний в/з м. Дніпро та Кам'янське;
- 0,194 мг/дм3 р. Тетерів, 274 км, питний в/з м.Житомир;
- 0,126 мг/дм3 р. Тетерів, 259 км, питний в/з м.Житомир;
- 0,216 мг/дм3 р.Гнилоп’ять, Бердичівське вдсх., 59 км, питний в/з м.Бердичів;
- 0,066 мг/дм3 р. Ірша, 93 км, Іршанське ; вдсх, в/б'єф питний в/з смт.Нова Борова;
- 0,198 мг/дм3 р. Ірша, 31 км, Малинське вдсх., питний в/з м.Малин
- 0,042 мг/ дм3 р. Возня, 8км, с.Рудня Городищенська, питний в/з м.Малин
- 0,073 мг/ дм3 р. Рось, 218 км, с.Глибочка, питний в/з м.Біла Церква
- 0,005 мг/ дм3 р. Рось, 118 км, питний в/з м.Богуслав
- 0,005 мг/ дм3 р. Рось, с.Тетіївка, питний в/з м.Миронівка
Chart: 
| загальна кількість пм | місця питних водозаборів | транскордонні
Виконані в серпні | 77 | 17 | 3

## Slide 2
Зафіксовано перевищення вмісту: миш’як (норма-4,3 мкг/дм3)
-11,1 мкг/дм3 р.Дніпро, 594 км, с. Пронозівка, н/с Градизької з/с;
-14,8 мкг/дм3 р.Дніпро, 580 км, Власівський водозабір КП “Кременчук водоканал”
-16,3 мкг/дм3 р.Дніпро, 476 км, Верхньодніпровськ, питний в/з
-10,9 - мкг/дм3, р. Ірша, 93 км від гирла р.Ірша, Іршанське вдсх., в/б'єф питний в/з смт.Нова Борова
-12,1 мкг/дм3 р. Рось, 64 км, м. Корсунь-Шевченківський, питний водозабір
Зафіксовано перевищення вмісту: нікель та його сполуки (норма-34 мкг/дм3 )
-34,5 мкг/дм3 р. Тетерів, 259 км, питний в/з м.Житомир
-50,5 мкг/дм3 р. Рось, 64 км, м. Корсунь-Шевченківський, питний водозабір
Зафіксовано перевищення вмісту: свинець та його сполуки (норма-14 мкг/дм3 )
-34,9 мкг/дм3 р.Дніпро, 594 км, с. Пронозівка, н/с Градизької з/с;
-18,0 мкг/дм3 р.Дніпро, 580 км, Власівський водозабір КП “Кременчук водоканал”
-55,7 мкг/дм3, р.Дніпро, 550 км Горішні плавні, водозабір
-55,7 мкг/дм3 р.Дніпро, 476 км, Верхньодніпровськ, питний в/
-14,2 мкг/дм3, р.Дніпрро, 462 км, смт.Аули, питний в/з м.Дніпро і Кам’янське
-14,7 мкг/дм3, р. Ірша, 31 км, Малинське вдсх., питний в/з м.Малин
-33,3 мкг/дм3 8км с.Рудня Городищенська, питний в/з м.Малин
Зафіксовано перевищення вмісту: Хром та його сполуки (норма-9,0 мкг/дм3
-14,5 мкг/дм3 р. Дніпро, 580 км, правий берег, питний в/з м. Світловодськ
-9,3 мкг/дм3 р.Дніпро, 550 км Горішні плавні, водозабір
Виявлено вміст показників в межах екологічних нормативів якості:
Пестициди- хлорфенвінфос (суміш цис-, транс-ізомерів), ДДЕ,тербутрин
Проліароматичні вуглеводні- антрацен, флуорантен, бензо(а)пірен, бензо(b)флуорантен, бензо(k)флуорантен, бензо(g.h.i) перілен, індено (1,2,3-cd) пірен
Леткі органічні сполуки – тетрахлоретилен, трихлоретилен,трихлорметан (хлороформ),
Важкі метали – кадмій, свинець, нікель, миш’як та хром
Нафтопродукти (норма – 0,05 мг/дм3):
- 0,102 мг/дм3 р.Дніпро, Кам’янське вдсх, 476 км, м. Верхньодніпровськ, питний в/з
- 0,082 мг/дм3 р.Дніпро, Кам’янське вдсх, 462 км, смт Аули, питний в/з м. Дніпро та Кам’янське
АНАЛІЗ СТАНУ МАСИВІВ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ЗА ХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ У БЕРЕЗНІ МІСЯЦІ
Додаток