## Slide 1
СУББАСЕЙН СЕРЕДНЬОГО ДНІПРА
Органічні показники
БСК (норма – 3 мгО2/дм3):
мінімальне значення – 2,16 мгО2/дм3
максимальне значення - зафіксовано перевищення:
-4,00 мгО2/дм3 р. Дніпро, 897 км, м.Вишгород, питний водозабір м.Київ;
-3,30 мгО2/дм3 р. Дніпро, 678 км, с.Сокирне, питний водозабір м.Черкаси
3,84 мгО2/дм3 р. Дніпро, 594 км, с. Пронозівка, н/с Градизької з/с;
3,25 мгО2/дм3 р. Дніпро, 580 км, правий берег, питний в/з м. Світловодськ
3,60 мгО2/дм3 р.Дніпро, 580 км, Власівський водозабір КП “Кременчук водоканал”
3,44 мгО2/дм3 р.Дніпро, 550 км Горішні плавні, водозабір
3,30 мгО2/дм3 р.Дніпро, 476 км, Верхньодніпровськ, питний в/з
3,20 мгО2/дм3 р.Тетерів, 274 км, питний в/з м.Житомир
3,12 мгО2/дм3 р.Тетерів, 259 км, питний в/з м.Житомир
3,68 мгО2/дм3 р.Гнилоп’ять, Бердичівське вдсх., 59 км, питний в/з м.Бердичів
3,20 мгО2/дм3 р.Ірша, 8км с.Рудня Городищенська, питний в/з м.Малин
3,90 мгО2/дм3 р.Рось, 218 км, с.Глибочка, питний в/з м.Біла Церква
ХСК (норма – 50 мгО2/дм3):
мінімальне значення – 28,56 мгО2/дм3
максимальне значення: - 47,08 мгО2/дм3
Біогенні показники
Амоній іони (норма – 1,28 мг/дм3) в межах від 0,21 мг/дм3 до 0,60 мг/дм3
Фосфат-іони (норма – 3,5 мг/дм3) в межах від 0,03 мг/дм3 до 0,52 мг/дм3
Нітрат-іони (норма – 45 мг/дм3) в межах від 0,50 мг/дм3 до до 13,50 мг/дм3
Нітрит-іони (норма – 3,3 мг/дм3) в межах від 0,03 мг/дм3 до 0,13 мг/дм3
Сухий залишок (норма – 1000 мг/дм3) в межах від 245,0 мг/дм3 до 478,0 мг/дм3
ВІДІБРАНО У КВІТНІ МІСЯЦІ
ЯКІСТЬ ВОДИ У МІСЦЯХ ПИТНИХ ВОДОЗАБОРІВ
КАРТА БАСЕЙНУ/СУББАСЕЙНУ
Додаток
Небезпечні речовини
ЗАФІКСОВАНО перевищення вмісту показників:
Заліза загального (норма – 0,3 мг/дм3):
- 0,600 мг/дм3 р. Дніпро.897 км, м.Вишгород, питний в/з м.Київ
- 0,384 мг/дм3 р. Тетерів, 274 км, питний в/з м.Житомир
- 0,384 мг/дм3 р. Тетерів, 259 км, питний в/з м.Житомир
- 0,312 мг/дм3 р.Гнилоп’ять, Бердичівське вдсх., 59 км, питний в/з м.Бердичів;
- 0,312 мг/дм3 р. Ірша, 93 км, Іршанське ; вдсх, в/б'єф питний в/з смт.Нова Борова
- 0,372 мг/дм3 р. Ірша, 31 км, питний в/з м.Малин;
- 0,396 мг/ дм3 р. Возня, 8км ,с.Рудня Городищенська, питний в/з м.Малин;
Марганцю (норма – 0,01 мг/дм3):
- 0,138 мг/дм3 р. Дніпро, 897 км, м.Вишгород, питний водозабір м.Київ;
- 0,086 мг/дм3 р. Дніпро, 594 км, с. Пронозівка, н/с Градизької з/с;
- 0,082 мг/дм3 р. Дніпро, 580 км, Власівський водозабір КП " Кременчукводоканал
- 0,076 мг/дм3 р. Дніпро, 550 км, м. Горішні Плавні, водозабір;
- 0,030 мг/дм3 р. Дніпро, 476 км, м. Верхньодніпровськ, питний в/з
- 0,070 мг/дм3 р. Дніпро, 462 км, смт Аули, питний в/з м. Дніпро та Кам'янське;
- 0,098 мг/дм3 р. Тетерів, 274 км, питний в/з м.Житомир;
- 0,084 мг/дм3 р. Тетерів, 259 км, питний в/з м.Житомир;
- 0,102 мг/дм3 р. Гнилоп’ять, Бердичівське вдсх., 59 км, питний в/з м.Бердичів;
- 0,072 мг/дм3 р. Ірша, 93 км, Іршанське ; вдсх, в/б'єф питний в/з смт.Нова Борова;
- 0,168 мг/дм3 р. Ірша, 31 км, Малинське вдсх., питний в/з м.Малин
- 0,074 мг/ дм3 р. Возня, 8км, с.Рудня Городищенська, питний в/з м.Малин
- 0,050 мг/ дм3 р. Рось, 218 км, с.Глибочка, питний в/з м.Біла Церква
- 0,074 мг/ дм3 р. Рось, 118 км, питний в/з м.Богуслав
- 0,071 мг/ дм3 р. Рось, с.Тетіївка, питний в/з м.Миронівка
Chart: 
| загальна кількість пм | місця питних водозаборів | транскордонні
Виконані в серпні | 77 | 17 | 3

## Slide 2
Зафіксовано перевищення вмісту: нікель та його сполуки (норма-34 мкг/дм3 )
-39,9 мкг/дм3, р. Ірша, 93 км від гирла р.Ірша, Іршанське вдсх., в/б'єф питний в/з смт.Нова Борова
-42,0 мкг/дм3, р. Ірша (Малинське водосховище), 31 км, питний в/з м.Малин
-35,4 мкг/дм3, р. Возня, права притока р.Ірша, 8км с.Рудня Городищенська, питаний в/з м.Малин
Зафіксовано перевищення вмісту: Хром та його сполуки (норма-9,0 мкг/дм3
-16,5 мкг/дм3 р. Дніпро, 580 км, правий берег, питний в/з м. Світловодськ
- 5,5 мкг/дм3 р. Ірша (Малинське водосховище), 31 км, питний в/з м.Малин
- 8,8 мкг/дм3, р. Возня, права притока р.Ірша, 8км с.Рудня Городищенська, питаний в/з м.Малин
Зафіксовано перевищення вмісту: миш’як (норма-4,3 мкг/дм3)
-16,4 - мкг/дм3, р. Дніпро, 594 км , с. Пронозівка Глобинського району, насосна станція Градизької зрошувальної системи
Виявлено вміст показників в межах екологічних нормативів якості:
Пестициди - ДДЕ, тербутрин
Проліароматичні вуглеводні - антрацен, флуорантен, бензо(а)пірен, бензо(b)флуорантен, бензо(g.h.i) перілен, індено (1,2,3-cd) пірен
Леткі органічні сполуки – Бензол, Тетрахлорметан (чотирихлористий вуглець), Трихлоретилен, Трихлорметан (хлороформ),
Важкі метали – кадмій, нікель, миш’як та хром
Нафтопродукти (норма – 0,05 мг/дм3):
- 0,035 мг/дм3 р.Дніпро, Кам’янське вдсх, 476 км, м. Верхньодніпровськ, питний в/з
- 0,067 мг/дм3 р.Дніпро, Кам’янське вдсх, 462 км, смт Аули, питний в/з м. Дніпро та Кам’янське
АНАЛІЗ СТАНУ МАСИВІВ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ЗА ХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ У КВІТНІ МІСЯЦІ
Додаток